- Паспорт программы

Наименование профессионального направления: Комфортная среда (Мастер общестроительных работ: кирпичная кладка)

Автор программы: Китаев Сайд-Селим Русланович, преподаватель

Контакты автора: Чеченская республика, г. Грозный, selim.kitaev@mail.ru, 8928-002-38-44

| Уровень сложности | Формат проведения | Время проведения | Возрастная категория | Доступность для участников с ОВЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ознакомительный | очная | 90 минут | 6-7/8-9/ 10-11 классы | - допускаются: слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до 0,2); слабослышащие (тугоухие); дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП с сохранением интеллекта). - необходимые специальные условия, которые необходимо соблюсти для проведения мероприятия: наглядный и раздаточный материал должен быть крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту; приспособления, увеличивающие целую страницу или линии, полезные при чтении; слуховые аппараты/кохлеарные импланты. - возможно проведения пробы в смешанных группах «участники без ОВЗ + участники с ОВЗ». |

- Содержание программы

Введение (10 мин)

- Краткое описание профессионального направления

Мастер общестроительных работ — это квалифицированный рабочий, выполняющий общестроительные работы. Для удовлетворения требований, предъявляемых в настоящее время качеству строительно-монтажных работ, необходимы высококвалифицированные кадры рабочих-строителей, обладающие высоким уровнем теоретических знаний и профессиональной подготовки.

Такими специалистами являются мастера общестроительных работ. Мастер общестроительных работ выполняет монтажные работы при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов.

Степень сложности труда каменщика определяется уровнем его квалификации. В задачи простых рабочих часто входит самая тяжёлая работа — приготовление и доставка раствора, кладка кирпича и т. п. Необходимые операции выполняются каменщиками с помощью ручных инструментов. Руководство бригадой рабочих-каменщиков осуществляет квалифицированный мастер, который не выполняет подсобные работы. Существует также специализация каменщика-монтажника — он осуществляет не только кирпичную кладку, но и установку железобетонных перекрытий, крыши, сборных конструкций. В зависимости от уровня квалификации каменщика определяется его заработная плата, но даже низкоквалифицированный труд оплачивается высоко и всегда пользуется стабильным спросом.

- Место и перспективы профессионального направления в современной экономике региона, страны, мира

В связи с активным ростом крупных городов, который продолжается уже не одно столетие, профессия каменщика является необычайно востребованной на рынке труда. Изменившиеся технические средства возведения зданий, появление монолитных каркасов, ускоряющих темпы строительства, не вытеснили ручной каменной кладки. Сегодня люди стремятся придать как крупным жилым и общественным зданиям, так и собственным домам неповторимый облик, поэтому всегда нуждаются в услугах каменщиков и готовы достойно их оплачивать.

Мастер общестроительных работ — это квалифицированный рабочий, выполняющий общестроительные работы. Для удовлетворения требований, предъявляемых в настоящее время качеству строительно-монтажных работ, необходимы высококвалифицированные кадры рабочих-строителей, обладающие высоким уровнем теоретических знаний и профессиональной подготовки.

Такими специалистами являются мастера общестроительных работ. Мастер общестроительных работ выполняет монтажные работы при возведении всех типов зданий и сооружений из сборных железобетонных и металлических конструкций.

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение арматурных, бетонных, каменных, монтажных, печных, стропальных, электросварочных работ при возведении, ремонте и реконструкции зданий и сооружений всех типов.

Труд рабочего-каменщика не требует специального образования, часто необходимые навыки приобретаются непосредственно в процессе работы под руководством более опытных специалистов. Но для успешного освоения профессии необходимо специальное образование, которое можно получить в строительных колледжах и техникумах.

- Интересных факты о профессиональном направлении

Говоря об удивительных строениях и их секретах, нельзя обойти стороной самое высокое здание в современном мире - «Burj Dubai», Дубай, ОАЭ. 163 этажа и 828 метров - таковы удивительные характеристики этого архитектурного феномена!

С 1 по 39 этажи заняты отелем Armani, 44-108 этажи - квартиры, весь 100-й этаж выкупил индиец В.Б. Шетти, 111-154 этажи отведены под офисы.

Для Дубайской башни был разработан специальный бетон, который выдерживает температуру +50 °C, а специальные отражающие стёкла позволяют самому высокому строению в мире практически не нагреваться. Прохлада обеспечивается не только особыми свойствами материалов, но и сложной системой внутреннего охлаждения: прохладный воздух подаётся через решётки в полу и ароматизируется уникальным запахом, которого нигде не встретишь - он разработан специально для этой башни.

Египетские пирамиды сейчас по цвету не очень отличаются от пустынного пейзажа, а ведь раньше всё было по-другому. Многие из них, в том числе всем известная пирамида Хеопса, были облицованы белыми отполированными блоками известняка, поэтому гробницы фараонов были словно гигантские сверкающие камни в пустыне. Но время шло и этим блокам нашлось другое применение: их разбирали и использовали для строительства крепостей, мечетей и др.

Фонтан Фахда – самый высокий фонтан в мире. Он расположен в Красном море, недалеко от берега, в окрестностях саудовского города Джидда.
Два насоса поднимают воду на высоту 312 метров. Каждую секунду в воздух подается 625 литров воды со скоростью 375 километров в час. Масса воды, находящаяся в воздухе в любой момент времени, достигает 18,8 тонн.

Постановка задачи (5 мин)

Цели: формирование знаний, умений по способам кладки кирпича

Выполнение задания (55 мин)

- Организационный момент

- приветствовать обучающихся;

- проверить явку обучающихся;

- заполнить журнал;

- проверка наличия тетрадей и готовности к уроку;

- настроить обучающихся на урок.

- Актуализация опорных знаний

В настоящее время более 50% всех зданий возводят со стенами из кирпича. Снижение трудоёмкости процесса кирпичной кладки достигается за счёт совершенствования организации труда, механизации вспомогательных процессов, внедрения новых технологий, инструментов и приспособлений. Благодаря работам отечественных учёных Сизова В.Н. и Шишкина В.А., впервые в практике мирового строительства разработаны методы зимней кладки, что позволило ликвидировать сезонность каменных работ. На уроках технологии, материаловедения, охраны труда вы ознакомились с правилами разрезки кладки, системой перевязки швов кладки; на уроках учебной практики – со способами выполнения каменной кладки, организацией рабочего места каменщика, инструментами, приспособлениями и безопасными условиями труда при выполнении каменных работ.

2.1.Проверка пройденного материала. Активная беседа. Вопросы к обучающимся (диалоговый режим):

Эталон ответа:

1.Постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться горизонтальными рядами (слоями).

2. Массив кладки должен расчленяться на вертикальные продольные и вертикальные поперечные швы.

3. Под каждым вертикальным швом данного ряда должен располагаться кирпич.

Вопрос: какие системы перевязки кладки вы знаете?

Эталон ответа: однорядная, многорядная, трехрядная.

Вопрос: назовите основные зоны организации рабочего места.

Эталон ответа: рабочая зона, зона складирования, транспортная зона.

Вопрос: какие неполномерные кирпичи применяют для кладки?

Эталон ответа: для кладки применяют целые кирпичи, а также трехчетвёртки, половинки, четвертинки.

Преподаватель: Сейчас в век инновационных технологий каменная кладка ведётся ещё вручную, а какие новые технологии в каменной кладке вы знаете?

Ответы: новые технологии в приготовлении растворов для каменной кладки, раньше в раствор добавляли глину, а сейчас добавляют пластификаторы.

Преподаватель: также совершенствуются подъёмно-транспортные механизмы и строительная техника, инструменты, что позволяет делать труд строителей более квалифицированным и ускоряет темпы строительства.

- Постановка цели учебной деятельности, выбор способа и средств её реализации

- Как вы думаете какова тема нашего урока?

- Какого цель урока?

- Предварительное определение уровня знаний.

Назовите виды строительных растворов.

- цементный, цементно – известковый, известковый, глиняный, гипсовый.

Назовите виды кладки камней.

- кирпичная, декоративная, облегченная, многослойная, лицевая.

Показ слайда №… сравнить кладку хорошую и плохую. Вопрос.

Почему первая кладка хорошая, красивая, а вторая небрежная не красивая?

Изучение нового материала

- организовать побуждающий диалог по объяснению нового материала

- организовать уточнение и согласование темы и цели урока

- построить объяснение преподавателя с опорой на личные знания учащихся

- зафиксировать  причину затруднений у учащихся

- организовать фиксацию преодоления затруднения

Деятельность преподавателя по основным вопросам изучаемой темы со слайдовым сопровождением.

1.Кладка кирпича способом вприжим возводят стены на жестком растворе. Этим способом укладывают как ложковые, так и тычковые версты. При этом раствор расстилают с отступом от лица стены на 1 см. Каменщик разравнивает раствор, тыльной стороной кельмы, двигая ее от уложенного кирпича и устраивая растворную постель одновременно для трех ложковых или пяти тычковых кирпичей.

-Толщина слоя раствора 2…2.5 см.

- Отступ от края стены до раствора 1 см.

1)подготовка растворной постели

2) подгребание раствора кельмой для заполнения вертикального шва

3) осаживание уложенного ряда

4) подрезка кельмой излишков раствора

2. Кладка кирпича способом вприсык ведется на пластичных растворах с неполным заполнением швов раствором по лицу стены, т. е. впустошовку.

Процесс кладки ложкового ряда при этом способе выполняют в следующем порядке. Взяв кирпич левой (правой) рукой и держа его наклонно, каменщик загребает тычковой гранью кирпича часть раствора, предварительно разостланного на постели. Загребать раствор каменщик начинает примерно на расстоянии 7—-8 см от ранее уложенного кирпича. Придвигая кирпич к ранее уложенному, каменщик постепенно выправляет его положение и прижимает. к постели. При этом часть раствора, снятая с постели, заполняет вертикальный поперечный шов. Уложив кирпич, каменщик осаживает его рукой, на. растворной постели.

-Толщина слоя раствора 2…2.5 см.

- Отступ открая стены до раствора 2….3 см.

1) захват раствора граню кирпича

2) прижим кирпича к ранее уложенному

3) осаживание кирпича нажимом руки

3. Для кладки вприсык с подрезкой раствора должен быть более жестким, чем  для       кладки без подрезки: подвижность его не должна превышать погружения стандартного   конуса на 8—9 см. При чрезмерной пластичности раствор, выдавленный из швов, падает, что приводит к излишней его потере и загрязнению ранее возведенной кладки. На выполнение кладки вприсык с подрезкой раствора затрачивается больше времени и труда, чем на кладку вприсык, но меньше, чем на кладку вприжим.

Для кладки кирпича способом вприсык раствор расстилают узкой грядкой с отступом от наружной вертикальной поверхности стены на 2—3 см.

Кладку вприсык с по дрезкой1 раствор а (39) применяют при возведении стен с полным заполнением горизонтальных и вертикальных швов. При этом пластичный раствор для рядов кладки расстилают так же, Как и при кладке вприжим, т. е. с отступом от лица стены на 1 см, а кирпич укладывают на постель так же,  как при  кладке вприсык.

-Толщина слоя раствора 2…2.5 см.

- Отступ от края стены до раствора 1 см.

1) захват раствора граню кирпича

2) прижим кирпича к ранее уложенному

3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора

4.)Процесс кладки забутки несложен, его выполняют каменщики 2-го разряда. Кирпич при кладке держат сначала почти плашмя, загребая его ребрами незначительное количество раствора. Вертикальные швы остаются при этом частично незаполненными. Их заполняют при расстилании раствора для кладки следующего по высоте ряда, причем каменщик следит за тем, чтобы поперечные швы между кирпичами заполнялись полностью. Кирпич забутки плотно прижимают к постели, при этом верхняя поверхность уложенных в забутку, кирпичей должна быть на одном уровне с верстовыми.

Деятельность обучающихся при изучении новой темы:

Самостоятельное составление таблицы по способам кладки. Обучающиеся рассматривают слайды, отвечают на проблемные вопросы преподавателя, высказывают свои точки зрения. Наблюдают за предоставленной информацией. Делают вывод, чем отличается способы кладки кирпича друг от друга.

1) захват раствора граню кирпича

2) прижим кирпича к ранее уложенному

3) осаживание кирпича

- Закрепление материала

Преподаватель: раздает раздаточный материал (приложение 1) и задание.

Задание: заполнить таблицу самостоятельно используя изученные способы каменной кладки (вприжим, вприсык, вприсык с подрезкой раствора, вполуприсык)

1) подгребание раствора кельмой для заполнения вертикального шва и укладка кирпича

2) осаживание уложенного ряда

3) подрезка кельмой излишков раствора

Вприсык

1) захват раствора граню кирпича

2) прижим кирпича к ранее уложенному

3) осаживание кирпича нажимом руки

Вприсык с подрезкой раствора

1) захват раствора граню кирпича

2) прижим кирпича к ранее уложенному

3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора

Вполуприсык

1) захват раствора граню кирпича

2) прижим кирпича к ранее уложенному

3) осаживание кирпича с подрезкой излишнего раствора

VIII. Работа в группах

Задание: Составить технологический проект.

1. Представление своей команды.

2. Представление проекта:

- вид здания;

- назначение здания;

- экологичность проекта.

3.Актуальность проекта (новизна).

IX. Подведение итогов.

Беседа с обучающимися по вопросам:

1.Способы кладки кирпича на стене

2.Выбор способа кладки

3. Выработка приёмов кладки кирпича.

Задаетсянаводящие вопросы в ходе беседы. Выставляется оценки.

Контроль, оценка и рефлексия (20 мин)

А теперь поделитесь мнениями об уроке

- было интересно…

- было трудно…

- теперь я могу…

- я научилась…

- меня удивило…

- мне захотелось…

Инфраструктурный лист

| Наименование | Рекомендуемые технические характеристики с необходимыми примечаниями | Количество | На группу |
| --- | --- | --- | --- |
| Кирпич красный | Керамический пустотелый 250х120х88 | шт | 54 |
| Резервуар для раствора | Пластсмассовая емкость 90 лит ов | 1 | 1 |
| Ведро | Пластмассовое ведро 15 ли ов | 3 | 3 |
| Лопата для перемешивания раствора | Совковая лопата | 1 | 3 |
| Кельма | Мастеровачная каменщика | 3 | 3 |
| Расшивка | Плоская 10 мм | 3 | 3 |
| Молоток-кирочка | Молоток-кирочка каменщика | 2 | 2 |
| Нож | Нож рабочий | 2 | 2 |
| Складной метр | Метр строительный металлический | 2 | 2 |
| Уровень | Уровень пузырьковый 500 мм 1500 мм | 2 | 2 |
| Угольник | Угольник 300 мм | 2 | 2 |
| Карандаш | Карандаш с отельный | 1 | 3 |
| Маркер | Маркер строительный З цвета | комплект | 3 |
| Перчатки | Перчатки х/б | 5 | 3 |
| Каска защитная | Каска | 1 | 12 |

Приложение и дополнения

| Ссылка | Комментарий |
| --- | --- |
| Электронный учебник: И.И. Ищенко «Каменные работы». - Дополнительно прочитать: Глава 5 параграф 30 страница 120. -Интернет-ресурсы: ru.wikipedia.org/wiki/Каменные работы‎; http://kamnestroi.ru/. |  |